DIRETORIA DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PCNP DE TECNOLOGIA – MARCO BORTOLETTO

“Reset” no Tablet Educacional - MEC

Retornando às Configurações de Fábrica

Importante: Com os procedimentos abaixo, o Tablet Educacional voltará as suas configurações de fábrica, perdendo todos os dados cadastrados.

Procedimentos:

- Certifique-se de que o Tablet tenha mais que 15% de bateria carregada.

- Desligue o Tablet. Para isso, segure o botão Liga/Desliga  até aparecer a pergunta se deseja desligar. Pressione OK, na tela.

- Pressione o botão LIGA e o botão VOLUME (-) ao mesmo tempo. Mantenha-os pressionados.

Veja foto abaixo:

Observação: Se ao apertar os botões, aparecer uma luz vermelha na parte

superior da tela, é porque o nível da bateria está baixo. Carregue-o mais.

- Ao manter os botões pressionados, aparecerá a seguinte mensagem:

UPGRADING..... PLEASE WAIT

- Solte os botões. Aguarde aparecer a lista de opções a seguir.

- Para navegar entre as opções, aperte o botão Volume ( + ou - ).

Para efetivar uma opção, após estar selecionada, pressione rapidamente o botão Liga/Desliga.

- Selecione primeiramente wipe data/factory reset, com o botão Volume + e -

Pressione o botão Liga/Desliga para efetivar a escolha.

- Aparecerá então a seguinte tela:

- Selecione da mesma forma a opção Yes -- delete all user data. Efetive a escolha. Após o tablet executar automaticamente alguns procedimentos, voltará ao menu principal.

- Agora, selecione a opção wipe cache partition (veja acima a foto do primeiro menu). Efetive a escolha. Novamente o tablet irá efetuar algumas operações e voltará ao menu principal.

- Por fim, para reiniciar o equipamento selecione a opção do menu: reboot system now (selecione e efetive da mesma forma que os itens anteriores).

- Após o Reset, o Tablet demorará um pouco para ser iniciado, ficando na tela do FNDE (veja foto abaixo). Você deverá esperar até que ele entre na tela das redes Wireless (Wi-fi).

- O primeiro acesso do Tablet a uma rede wireless deve ser feita num roteador sem senha (aberto). Você poderá utilizar celulares com roteador (ancoragem) e que podem ser configurados para ficar sem senha.

- Os Tablets que serão cedidos aos novos professores precisam ser cadastrados pelo PCNP de Tecnologia.

Marco Bortoletto- PCNP TE

Diretoria de Ensino de SBC

# Text boxes

Liga / Desliga

Botão Volume (-)