AUTORIZAÇÃO DE ESCOLAS PARTICULARES

PRÉDIO ESCOLAR – Exigências Mínimas

Fundamento legal:

- Deliberação CEE 138/2016,

- Deliberação CEE 140/2016,

-  Resolução SS-493/94 e

- Parecer CEE 140/97.

Educação Infantil: além das legislações citadas, deverão ser observadas:

- Resolução SS nº 44/82,

- Portaria Federal nº 321/88,

- Indicação CEE nº 04/99 e

- Documento elaborado pelo MEC - Encarte 1 do Parâmetros Básicos para infraestrutura na Educaçao  Infantil.

Os prédios destinados à Escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio, deverão, obrigatoriamente, atender aos princípios de bem-estar do usuário, apresentando:

- espaço suficiente para os alunos no seu desempenho escolar;

- iluminação natural suficiente;

- ventilação natural com dispositivos abrir-fechar nas salas de aula e demais ambientes, em quantidade suficiente para a troca de ar;

- corredores, escadas e rampas dimensionadas para oferecer escoamento e segurança em todos os ambientes;

- área externa para recreio, de dimensões adequadas e suficientes para atender o número previsto de alunos e em local ensolarado e ventilado;

- instalações sanitárias suficientes, em qualidade e quantidade, para todos os usuários da escola;

- água potável suficiente para atender à demanda e em quantidade estabelecida por normas da ABNT;

- esgotamento sanitário de acordo com as normas da ABNT;

- Acessibilidade – é obrigatório que o prédio apresente condições de acessibilidade e uso por pessoa com deficiência, devendo-se eliminar qualquer entrave ou obstáculo que limite e impeça o seu acesso. Há também a obrigatoriedade de adequação do mobiliário à pessoa com deficiência. (artigos 227 e 244 da Constituição Federal de 1988, Lei 10.098, de 19/12/2000; Lei Estadual n° 11.887/2005, Decreto nº 5296, de 02/12/2004 e Lei 13.146, de 06/07/2015).

Os ambientes que compõem a edificação escolar e que são considerados como mínimos necessários para o desenvolvimento satisfatório das várias atividades são:

- Salas de Aula

  - dimensão mínima: 20m2;

  - quantidade mínima, considerando o funcionamento do curso em dois turnos:

    - Educação Infantil: 2 salas de aula, excetuando-se o espaço e ambientes reservados aos alunos do berçário;

    - Ensino Fundamental: 5 salas de aula;

    - Ensino Médio: 2 salas de aula;

  - área mínima: 1,00m² por aluno lotado em carteira dupla e 1,20m², quando em carteira individual. Para Educação Infantil-Creche - 1,50 por aluno;

  - área de ventilação natural: no mínimo igual à metade da superfície iluminante.

  - superfície iluminante: igual ou superior a 1/5 da área do piso;

  - iluminação natural: obrigatória, unilateral, preferencialmente à esquerda;

  - iluminação artificial: obrigatória, atendendo a um nível mínimo de iluminamento de 500 lux;

    - a iluminação artificial, para que possa ser adotada em substituição à natural, deverá ser justificada e aceita pela autoridade sanitária e atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas;

  - forro: obrigatório, preferencialmente em laje.

- – Sanitários destinados aos alunos

  - obrigatórios nas áreas de recreação e em todos os pavimentos;

  - separados para cada sexo;

  - 1 (um) sanitário adaptado para deficientes físicos;

  - calculados para o período de maior lotação:

    - mínimo de 1 (uma) bacia sanitária para cada 25 alunas;

    - mínimo de 1 (uma) bacia sanitária para cada 60 alunos;

    - mínimo de 1 (um) mictório para cada 40 alunos;

    - mínimo de 1 (um) lavatório para cada 40 alunos ou alunas;

  - existência de antecâmara para entrada nos compartimentos das bacias sanitárias;

  - dimensões mínimas dos compartimentos das bacias sanitárias: 0,90m entre os eixos das paredes;

  - portas dos compartimentos das bacias sanitárias: com vãos livres de 0,15m de altura na parte inferior e 0,30m no mínimo na parte superior;

  - pisos	e	paredes	revestidos	com	material	resistente,	liso,	lavável	e impermeável;

  - área de iluminação natural mínima de 1/10 da área do piso;

  - ventilação com metade da área iluminante.

- – Sanitários destinados aos professores e funcionários

  - separados para cada sexo;

  - na proporção de 1 (uma) bacia sanitária, 1 (um) mictório, 1 (um) lavatório e 1 (um) chuveiro para cada 20 professores/funcionários;

  - pisos	e	paredes	revestidos	com	material	resistente,	liso,	lavável	e impermeável.

- – Bebedouros

  - obrigatória a instalação de bebedouros de jato inclinado na proporção de 1 (um) bebedouro para cada 200 alunos;

  - obrigatório a instalação de bebedouros de jato inclinado na área de recreação na proporção de 1 (um) bebedouro para cada 100 alunos;

  - vedada a localização de bebedouro em instalações sanitárias;

  - a água deverá passar por filtro antes de chegar às torneiras.

- - Recreio (obrigatória a existência de pátio coberto para recreio)

  - área mínima: 1/3 da soma das áreas das salas de aula;

  - proteção contra chuvas e ventos, com paredes ou beirais onde necessário;

  - comunicação com o logradouro público;

  - apresentando sanitários para alunos separados por sexo.

- – Centro de Leitura ou Biblioteca

  - forro obrigatório;

  - nível de iluminação artificial de 500 lux;

  - iluminação natural de 1/5 da área do piso;

  - ventilação com metade da área iluminante;

  - quanto a área for maior que 120m2 deverá ter 2 (duas) saídas, no mínimo, com abertura no sentido da fuga.

- – Local reservado para a prática de Educação Física (para os cursos de Ensino Fundamental e Ensino Médio)

  - alambrados de proteção lateral;

  - orientação preferencialmente norte-sul;

  - nível de iluminação artificial de 100 lux;

  - canaletas de captação de águas pluviais, no entorno.

- – Corredores, escadas e rampas

  - os corredores, escadas e rampas não poderão ter largura inferior a:

    - 1,50m para servir até 200 alunos;

    - 1,50m acrescidos de 0,007 m/aluno de 201 a 500;

    - 1,50m acrescidos de 0,005 m/aluno de 501 a 1000;

    - 1,50m acrescidos de 0,003 m/aluno excedente de 1000;

  - o dimensionamento dos degraus deverá obedecer a relação 0,60m < 2 a + L < 0,65m, sendo L (piso) mínimo de 0,30 e a (espelho) máximo de 0,17m;

  - as escadas não poderão apresentar trechos em leque;

  - os lances serão retos, não ultrapassando a 16 degraus, sendo que acima deste número deverão ter patamar com extensão não inferior a 1,5m;

  - as rampas deverão ter inclinação máxima de 12% sendo que, para a subida de cadeias de rodas deverá ter 6% como inclinação máxima;

  - os pisos das escadas e rampas deverão ter condições antiderrapantes;

  - nas escadas e rampas é obrigatório ter corrimão em ambos os lados.

Os ambientes que devem compor a edificação escolar, caso a escola  ofereça refeições aos alunos são:

- – Refeitório

  - piso e paredes revestidos com material resistente, liso, impermeável e lavável;

  - no piso, material antiderrapante;

  - área de 1m2 por aluno e calculado para 1/3 do número de alunos usuários.

- - Cozinha

  - área mínima de 20m2 ;

  - pisos	e	paredes	de	material	liso,	impermeável,	resistente,	lavável	e antiderrapante;

  - pé direito mínimo de 2,70m e forro obrigatório:

  - caixa retentora de gorduras nos esgotos;

  - aberturas teladas;

  - dispositivos para retenção de gorduras em suspensão;

  - abertura para iluminação de 1/5 da área do piso;

  - ventilação com 2/3 da área de iluminação;

  - água quente ou outro processo comprovadamente eficiente para higienização das louças, talheres e demais utensílios de uso;

  - botijões de gás externos à área da cozinha e a 1,5m da parede da edificação;

  - nível de iluminação artificial de 250 lux.

- – Despensa

Deverá ser anexa à cozinha e terá:

  - paredes e pisos revestidos de material liso e impermeável, resistente e lavável;

  - estrados para o armazenamento de sacarias;

  - prateleiras, feitas de modo a favorecer a ventilação para a guarda de caixas e latarias;

  - iluminação natural de 1/8 da área do piso;

  - ventilação com metade da área de iluminação, com um mínimo de 0,60m2;

  - nível de iluminação artificial de 150 lux;

  - aberturas teladas;

  - portas com proteção na parte inferior.

- – Cantina – não obrigatória, se houver deve apresentar:

  - área mínima de 10m2;

  - pia com ponto de água fria e quente;

  - iluminação de 1/5 da área do piso;

  - ventilação com1/2 da área iluminante, com um mínimo de 0,60m2

  - porta com proteção contra roedores;

  - pisos e paredes com revestimentos liso; impermeável e lavável;

  - janelas teladas;

  - pé-direito de 2,70m;

  - dispositivos para retenção de gorduras em suspensão;

  - nível de iluminação artificial de 250 lux;

  - quando tiver depósito, este deverá seguir o item 8.

Educação Infantil – O espaço físico deve estar adequado à faixa etária dos alunos das duas etapas do curso - creche (até 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos), quanto ao tamanho dos ambientes, mobiliário e equipamentos, apresentando:

    - ventilação natural;

    - visão para o ambiente externo;

    - iluminação natural dos aposentos;

    - iluminação artificial;

- boas condições de segurança e higiene;

- área coberta mínima de 1,50m² para as atividades, por criança atendida na creche;

- área coberta mínima de 1,20m² para as atividades, por criança atendida na pré-escola;

- área mínima de 3m² por criança atendida para as atividades a céu aberto.

- controle da qualidade da água, da areia posta nos eventuais tanques de brinquedo, dos alimentos, etc;

- mobiliário e equipamentos adaptados à faixa etária;

- adaptação dos espaços para garantir a inclusão de crianças com necessidades especiais nas turmas regulares.

Ambientes mínimos exigidos para creche:

- berçário, provido de berços individuais;

- espaço para amamentação;

- espaço para movimentação;

- espaço para higienização das crianças (fraldário);

- sala de atividades;

- sala de repouso;

- cozinha destinada ao preparo de alimentos;

- refeitório;

- sanitários em número suficiente, próprios para o uso exclusivo de crianças;

- área interna livre para a movimentação das crianças;

- espaços externos para banho de sol;

- espaço para limpeza das roupas, brinquedos e demais objetos usados pelas crianças.

Supervisão de Ensino

DERSUMARÉ